## Slide 1: AUTOSAR存储
2021/10/19
南京富士通南大軟件技術有限公司
IV事業部

## Slide 2: 模块总览
AUTOSAR存储协议栈概貌
存储服务：一个NVRAM管理器模块构成，负责管理非易失性数据
存储硬件抽象：提供存储设备和存储硬件类型（EEPROM、闪存）相同的访问机制
存储驱动：提供读、写、擦除EEPROM、Flash等服务
内存管理：针对汽车电子控制单元中的大量Non-Volatile数据提供统一的数据管理机制，协助用户优化系统存储资源的使用状况，使数据易于管理，同时提升数据存储的安全性和可靠性

## Slide 3: 存储服务
NvM特点
NVRAM的三种管理类型
NVRAM管理器独立于硬件
提供三种管理类型(Native、Redundant和Dataset)
支持CRC检验机制
具有高度可扩展性(例如支持不同的块管理类型)
支持数据操作的优先级机制，支持Immediately写操作
给APP提供服务接口
NvM与APP的同步机制
支持操作数据读写操作的完成以及错误的回调通知
NV Block：包含用户定义数据
NV RAM：实现数据到NV Block的读写操作
NV ROM：数据存在Flash或者外部的EEPROM中，程序执行中数据不会改变
Administrative Block：NV RAM中必须使用，包含了DataSet类型的NvM数据管理相关的NV RAM 的属性、状态以及错误信息，能管理NV Block的写保护，以及上次数据操作的状态信息等

## Slide 4: 存储硬件抽象
NvM数据操作类型
周期写
因为无论是EEPROM还是Dflash都有一定的刷写次数的限制，所以很少用周期写功能
配置对应的周期触发函数；
调用Rte_Write函数数据存储的Flag设置为TRUE；
周期触发NvM_WriteBlock操作，同时清除存储标志

## Slide 5: 存储服务
下电写
配置对应的ShutDown存储方式；
调用Rte_Write函数设置Flag，激活对应的函数NvM_SetRamBlockStatus设置变化位，以便执行下电的时候存储；
BswM执行下电的时候，调用NvM_WriteAll进行所有数据的下电存储

## Slide 6: 存储服务
立刻写
调用Rte_Write函数设置Flag，flag作为触发源激活相应的task；
Task中调用Nvm_WriteBlock函数存储数据，并清除flag;
调用EA或者FEE的接口函数，存储到EEP或FLASH中
一般是重要数据发生变化时采用该功能

## Slide 7: 存储服务
NVRAM给APP提供服务接口
NV Data存储时CRC校验
NvM API调度
提供下层存储的区分
上、下电阶段调用ReadAll和WriteAll接口
诊断数据的存储
提供与APP交互的接口
检测开发过程中的错误

## Slide 8: 存储服务
同步机制
隐式同步
直接调动NVM的接口对数据进行操作，
为了确保NVM中RAM Block数据的一致性，不推荐
使用共享的RAM Block操作
显式同步
定义了一个RAM Mirror用于和APP进行数据交换
调用NvMWriteRamBlockToNvM，将数据从RAM Block Copy到
内部的Mirror中，最后将数据写到Nv Block。
调用NvMReadRamBlockFromNvM将数据从NV Block copy到
RAM Mirror中，最后在Copy到RAM Block。Mirror机制更好
的防止数据一致性破坏，但是需要额外的RAM开销

## Slide 9: 存储服务
主要功能调用

## Slide 10: 存储抽象
Memif(Memory Abstraction Interface Module)
两个意义：
抽象ROM的功能，从MemIf模块开始指令没有任何区别，代码通用
抽象ROM的设备， ECU只有3种区别：只使用Flash，只使用EEPROM，两者同时使用
MemIf模块没有初始化，没有配置指针，没有状态指针，所有API都是同步指令
MemIf模块根据Device Index将NvM模块的指令转发给对应的Fee模块或者Ea模块
同步方式，既指令下达后一直处理指令，直到指令完成
异步方式，既指令下达后首先处于等待状态，等到周期任务激活后开始处理指令

## Slide 11: 存储抽象
Fee模块
Flash EEPROM Emulation Module，脱离硬件，会引用Fls模块定制API。
任务包括：
提供一个常量配制指针，供EcuM模块对其进行初始化
提供一个状态指针，供NvM模块了解其内部信息
实现双扇区算法、立即写
收到MemIf模块指令后，将32位地址空间解析为物理地址，传递给Fls模块执行
Fls模块完成一个操作后，通过回调函数自动向NvM模块报告
Synchronous APIs：
Fee_Init
Fee_SetMode
Fee_GetStatus
Fee_GetJobResult
Fee_GetVersionInfo
Fee_SwitchJobEndNotification
Fee_JobErrorNotification
Asynchronous APIs
Fee_Read
Fee_Write
Fee_InvalidateBlock
Fee_Cancel

## Slide 12: 存储驱动
Flash
Flash Driver Module,与底层硬件直接相关。
任务包括：
提供一个常量配制指针，供EcuM模块对其进行初始化
提供一个状态指针，供Fee模块了解其内部信息
收到Fee模块指令后，根据数据地址和数据长度，执行Flash的Read, Write, Erase操作
完成一个操作后，通过回调函数自动向Fee模块报告
Fls模块与上层Fee模块通信方式
轮询模式：Fee模块周期调用Fls模块提供的API获得Fls模块的状态信息
回调模式：Fls模块的状态发生变更时，自动调用Fee模块提供的callback function向Fee模块报告新的状态
Flash的Read、Write、Erase操作很耗时，如果采用同步方式，CPU将长期被占用，所以Fls模块Read/Write/Erase操作采用异步方式，其他指令采用同步方式

## Slide 13: 存储抽象
双扇区算法换扇区过程在英飞凌中称为GC（Garbage Collection）
Fee模块会先获取两个FeeLogicalSector的状态，假设FeeLogicalSector0状态为Actived，FeeLogicalSector1状态为Not Actived
需要存储的数据写入FeeLogicalSector0
当FeeLogicalSector0存满后，把FeeLogicalSector0中的各个Block的最新数据copy到FeeLogicalSector1，同时将FeeLogicalSector1状态置为Actived
将FeeLogicalSector0里的数据全部Erase，同时将FeeLogicalSector0的状态置为Not Actived
新数据就依次存到FeeLogicalSector1
当FeeLogicalSector1存满后，再将FeeLogicalSector1中各个Block的最新数据copy到FeeLogicalSector0；同时将FeeLogicalSector0状态置为Actived
擦除FeeLogicalSector1里的数据，同时将FeeLogicalSector1的状态置为Not Actived
如此循环往复
为了避免出现即时数据写到一半等待换扇区的情况，在FeeLogicalSector上设定阈值空间，当FeeLogicalSector上剩余空间小于Threshold Value时，自动触发换扇区操作

## Slide 14: 存储抽象
Ea
EEPROM Abstraction，对EEPROM的抽象，调用EEPROM的驱动实现数据的读写等。但是EEPROM比较灵活， 不用一块一块的擦除，并且可以定点写入数据。
Synchronous APIs：
Ea_Init
Ea_SetMode
Ea_GetStatus
Ea_GetJobResult
Ea_GetVersionInfo
Ea_JobEndNotification
Ea_JobErrorNotification
Asynchronous APIs
Ea_Read
Ea_Write
Ea_InvalidateBlock
Ea_EraseImmediateBlcok
Ea_Cancel

## Slide 15: 存储抽象
Ea和Fee的区别
1.擦写方式不同
Flash：整片擦除，每次在Flash里修改数据的时候，要先擦除再写入
EEPROM：直接修改，可以修改单字节，读写速度较慢一点
2.擦写次数
Flash与EEPROM相比较少
3.经济角度
Flash与EEPROM相比较便宜
4.需求角度
Flash：存储一些不容易改变的数据，如车辆的一些出厂数据（VIN码）等
EEPROM：存储一些容易改变的数据，如故障诊断中的DTC