## Slide 1: CAN Transceiver
2022/10/28
南京富士通南大軟件技術有限公司
IV事業部TTI-PT

## Slide 2: 目录
CAN Transceiver的主要功能
TLE7250芯片的简单介绍
AUTOSAR 的CAN Trcv 模块

## Slide 3: CAN Transceiver的主要功能
CAN收发器(CAN Transceiver Hardware)是一种转换芯片。
主要工作内容为，接收CAN bus上的网络信息（CAN Frame）相关的信号电平并将其转化为逻辑信息电平转发给CAN Controller,接收从CAN Controller传输过来的逻辑电平信息并将其转化为信号电平传从到CAN bus上。

## Slide 4: TLE7250芯片的简单介绍
芯片在M8 TB板上的实装：
CAN 收发器
CAN线接口
电压电平转换器

## Slide 5: TLE7250芯片的简单介绍
Vcc ：
正常运行时的电压范围为4.5 V<Vcc<5.5 V，电压Vcc>6 V就可能损坏设备。
但是如果Vcc小于欠压阈值Vcc_uv,发送器会被禁用，3.65V<Vcc_uv<4.3V。
Vcc_uv < Vcc < 4.5 V时可以向总线发送数据。
GND ：
接地引脚
收发器、微控制器和CAN总线系统的GND必须相同
引脚介绍：

## Slide 6: TLE7250芯片的简单介绍
TxD：
TxD是输入引脚用于从控制器接收数据。
如果从控制器接受的信号为低电平则会使CAN总线呈显性，如果接受信号为高电平则使CAN总线呈隐性。
如果TxD接受的信号长时间为低电平（比如接地短路），会触发timeout功能。
TxD仅能在Normal-operating mode下使用，其它模式下会禁用TxD。
RxD：
RxD是输出引脚。在Normal-operating mode、, Receive-only mode下，从CAN总线接收数据。
RxD的信号是表示总线当前的信号，用于控制器实时监测总线信号。主要两个目的：
A.监测其它节点发送出来的信号：别人给它发送数据；
B.监测自身节点发送出去的信号：自己发送是否失败。比如自己发送一个隐性信号，结果监测出来是显性信号，那就说明发送的数据异常。
引脚介绍：

## Slide 7: TLE7250芯片的简单介绍
CANH and CANL ：
CANH和CANL是CAN总线输入和输出引脚。TLE7250通过引脚CANH和CANL连接到总线。TxD引脚上的数据会被传输到CANH和CANL，同时也会被RxD接收。
CAN总线差分信号:
CAN总线传输数据时，依靠的是差分电平，因为CAN总线是双绞线，所以在没有数据传输时，两条线的电压相同，差值为0，所以为隐性。一旦有数据传输，两条线就会出现电压不同的情况，从而产生电压差，CAN总线就会表现为显性。隐性代表逻辑1，显性代表逻辑0。
引脚介绍：

## Slide 8: TLE7250芯片的简单介绍
NEN and NRM：
芯片通过NEN和NRM引脚设置工作模式。
引脚介绍：
Mode of Operation | NEN | NRM | Comment
Power-Save mode | HIGH | X | 如果NEN为HIGH,则不论NRM输入什么电平，均处于Power-Save mode。此模式下发送器和接收器均被禁用，功耗最低。
Receive-Only mode | LOW | LOW | 低功耗运行模式，发送器被禁用，但接收器正常。
Normal-Operating mode | LOW | HIGH | 若Vcc>Vcc_uv,则发送器正常工作，可传输和接收CAN总线上的信息。
TLE7250具有集成的上拉电阻至Vcc，默认情况下，设备处于省电模式，以实现低电流消耗。
M8 TB的回路图中NEN引脚接地为低电平，NRM引脚悬空为高电平，所以默认就是Normal-Operating mode，可以正常收发信。

## Slide 9: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CAN Trcv属于，AUTOSAR架构中的ECU Abstraction Layer(ECU抽象层)子模块组的Communication Hardware Abstraction（通信硬件抽象）。
所在位置如下：
CAN Trcv 模块
CAN Trcv模块主要用于接收/传送CAN Transceiver Hardware逻辑（数字）信号电平，根据ECU以及CAN 网络信息的需要变更CAN Transceiver Hardware模式。
CAN Trcv 模块的主要功能
CAN 收发器的芯片位于硬件层

## Slide 10: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CANTRCV_TRCVMODE_NORMAL
完整的CAN bus总线通信。 CAN Transceiver Hardware处于可接收，传送CAN bus上的网络信息状态。
CANTRCV_TRCVMODE_STANDBY
无法进行通讯。CAN Transceiver Hardware处于无法接收传送CAN bus上的网络信息状态。是NORMAL MODE过渡到SLEEP MODE的中间模式。可通过CAN bus总线唤醒网络信息（Wakeup Event）或本地本地唤醒事件唤醒，将模式转换到NORMAL。
CANTRCV_TRCVMODE_SLEEP
无法进行通讯。CAN Transceiver Hardware处于无法接收传送CAN bus上的网络信息状态，与STANDBY MODE相比电源损耗更低。可通过CAN bus总线唤醒网络信息（Wakeup Event）或本地本地唤醒事件唤醒，将模式转换到NORMAL MODE。
CanTrcv_SetOpMode
请求模式切换。对于每次调用 CanTrcv_SetOpMode的模式切换请求，在到达请求的模式后，CanTrcv模块需要使用CanIf的TransceiverId引用相应的CAN收发器，调用回调函数CanIf_TrcvModeIndication通知上层模块。
这里的模式切换是通过函数达成的模式切换，与前面CAN 收发器硬件的模式切换并不完全等同，比如Receive-Only mode只能接收消息但不能发送消息此模式不被支持，因为它不属于CAN标准，并且并非所有CAN收发器硬件芯片都支持。
CAN Trcv 模块的模式切换

## Slide 11: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
场景一：
MCU未通电。
包括CAN收发器硬件在内的部分ECU已上电。
CAN收发器处于SLEEP模式。
CAN收发器硬件检测到CAN总线上的唤醒事件。
CAN收发器硬件让MCU上电。
就AUTOSAR而言，这可以被认为是冷启动，而不是唤醒。
场景二：
MCU处于低功耗模式。
包括CAN收发器硬件在内的部件ECU已上电。
CAN收发器处于待机（STANDBY）模式。
CAN收发器硬件检测到CAN总线上的唤醒事件。
CAN 收发器硬件会触发唤醒的软件中断（SW interrupt）。
就AUTOSAR而言，这可以被认为是CAN通道和MCU的唤醒。
场景三：
MCU处于全功率模式。
至少包括CAN收发器硬件在内的部分ECU已上电。
CAN收发器处于待机（STANDBY）模式。
CAN收发器硬件检测到CAN总线上的唤醒事件。
CAN收发器硬件会触发唤醒的SW中断或者周期性触发唤醒事件。
就AUTOSAR而言，这可以被认为CAN通道的唤醒。
CAN收发器唤醒类型

## Slide 12: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CanTrcv_SetOpMode
设置收发器的模式。
CanTrcv_GetOpMode
获取收发器的模式。
CanTrcv_GetBusWuReason
获取收发器的唤醒原因。
CanTrcv_SetWakeupMode
启用、禁用或清除收发器的唤醒事件。
CanTrcv_GetTrcvSystemData
读取收发器配置/状态数据。
CanTrcv_ReadTrcvTimeoutFlag
从收发器硬件读取超时标志的状态。
CanTrcv_ClearTrcvTimeoutFlag
清除收发器硬件中超时标志的状态。
CanTrcv_MainFunction
用于扫描所有总线以查找唤醒事件并执行这些事件的服务。
CanTrcv_MainFunctionDiagnostics
定期读取收发器诊断状态并相应报告生产或开发的错误。
CAN Trcv 模块相关函数示例

## Slide 13: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CAN Trcv 模块的运行流程
COM模块
AUTOSAR COM提供了基本的通信服务。
RTE使用AUTOSAR COM模块的功能来发送和接收信号，AUTOSAR COM模块为RTE提供面向信号的数据接口。
PduR模块
PduR模块的功能是将COM下发的信号数据分配到相应的协议总线上，或将不同的协议变成同已信号上传给COM。
CanSM
CAN总线的状态管理器CanSM，它负责实现CAN网络控制流程的抽象， CanSM提供API以便ComM来请求CAN网络进行通信模式的切换。

## Slide 14: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CAN Trcv 模块的运行流程
CanIf模块
CAN接口模块表示上层通信层的CAN驱动程序服务接口。
CanIf满足PduR和AUTOSAR COM栈上层通信模块的控制流和数据流要求：发送请求处理、发送确认、接收指示、错误通知和CAN控制器的启动/停止，从而唤醒或参与网络。
AUTOSAR通信栈相关模块的详细讲解建议参考
http://fnst-svnserver.fnst.cn.fujitsu.com/Management4_fnst/IV-AE_Common/04_WG推进/01_AUTOSAR/教育资料/ 01_12_通信协议栈.pptx

## Slide 15: AUTOSAR 的CAN Trcv 模块
CAN Trcv 模块的运行流程
1.CAN Transceiver收到CAN BUS的通知，将该CAN Frame通知给CAN Controller
2.CAN Controller通过CAN module通知CANIf
3.CANIf唤醒并且调用CANTransceiver将CAN Frame的数据信息并传给PduR Module
4.PduR根据arxml中定义的PDU Group（用户设定好的路径）将从CAN BUS上接收到的信息传送给Com Module
CAN收发器驱动程序主要使用Spi驱动程序来控制CAN总线收发器硬件。