## Slide 1: AUTOSAR SOME/IP介绍
IV事業部 第一開発部
宋远辉
2021年10月18日

## Slide 2: SOME/IP定义
SOME/IP全称Scalableservice-Oriented Middleware over IP，基于IP的可扩展面向服务的中间件；
于2011年由BMW集团的Lars Völker设计，并于2013年纳入AUTOSAR 4.1规范；
CAN通信面向发送方，SOME/IP面向接收方；
SOME/IP最初公布在AUTOSAR CP中;

## Slide 3: SOME/IP定义
SOME/IP支持UDP、TCP两种传输协议；
  使用TCP的场景：传输大数据(>1400Bytes)，并且对延迟要求不高
基于UDP协议的SOME/IP数据包限制在1400Bytes
SOME/IP-TP协议使UDP协议的数据包支持1400以上的数据帧；
虽然内容复杂，单本质上就是定义了SOME/IP包头和数据的内容而已
IP数据报的首部为20字节
UDP数据报的首部8字节
数据帧最大1500字节(MTU)

## Slide 4: SOME/IP in AUTOSAR
SWC将数据在应用从发送到RTE层；
RTE层调用SOME/IP Transformer，执行可配置的数据序列化（Serialize）
SOME/IP Serializer将结构体形式的数据序列化为线性结构的数据；
数据经过SOME/IP Serializer序列化后，被传输到服务层的COM模块；
最后经PduR路由到以太网进行数据；

## Slide 5: SOME/IP Header

## Slide 6: SOME/IP Header

## Slide 7: SOME/IP Header
请求消息、通知消息的Return Code固定为0x00。

## Slide 8: SOME/IP TP
Transporting large SOME/IP messages of UDP (SOME/IP-TP)
在AUTOSAR 4.3获得实现：解决UDP不能传输超大数据报文(> 1400 Bytes)的问题；
将Message Type中的TP-Flag设置为1；
在原Payload位置的开始追加了Offset、Res、More Segement Flag字段；
除最后一个Segment外，其余Segment的“More Segement Flag”设置为1；

## Slide 9: SOME/IP TP：Example

## Slide 10: SOME/IP TP：Example
The first 4 segments
The last segment

## Slide 11: SOME/IP Request/Response
ECU A
ECU B
Request
Response
Request/Response Communication
request/response是最常用的通信方式；
Client的处理内容：
  构建Payload；
  基于想要调用的Method设置Message ID；
  设置数据长度=8 Bytes+序列化后的Payload大小；
  设置一个唯一的Request ID；
  设置Protocol Version；
  设置Interface Version；
  设置Message Type为REQUEST (i.e. 0x00)；
  设置Return Code为0x00；
Server端构建Response：
  构建Payload；
  复制Request中的Message ID；
  设置数据长度=8 Bytes+新的Payload大小；
  复制Request中的Request ID；
  设置Message Type为RESPONSE (i.e. 0x80) or ERROR (i.e. 0x81)；
  设置Return Code

## Slide 12: SOME/IP Fire&Forget
ECU A
ECU B
Request
Fire&Forget Communication
不需要Response的Request，在SOME/IP中叫做Fire&Forget；
Client的处理内容：
  构建Payload；
  基于想要调用的Method设置Message ID；
  设置数据长度=8 Bytes+序列化后的Payload大小；
  设置一个唯一的Request ID；
  设置Protocol Version；
  设置Interface Version；
  设置Message Type为REQUEST_NO_RETURN (i.e. 0x01)；
  设置Return Code为0x00；

## Slide 13: SOME/IP Notification Events
ECU A
ECU B
SOME/IP-SD
Subcribe EventGroup
Notification
Notification Events
Acknowlegement
Notification
SOME/IP仅负责传输数据更新；
SOME/IP-SD负责事件订阅；
发送notifications时使用多播协议；
常见的用于Notifcation的策略：
  周期发送
  更新后发送
  当数据与上次发送数据大于某特定值时发送
Server端的处理内容：
  构建Payload；
  基于想要发送的事件设置Message ID；
  设置数据长度=8 Bytes+序列化后的Payload大小；
  设置Client ID为0x00，设置唯一的Session ID；
  设置Protocol Version；
  设置Interface Version；
  设置Message Type为NOTIFICATION (i.e. 0x02)；
  设置Return Code为0x00；

## Slide 14: SOME/IP Fields
ECU A
ECU B
Getter
Fields
Response
ECU A
SOME/IP-SD
Subcribe EventGroup
Acknowlegement
ECU B
Field Notification
Filed Notification
Setter
Response
SOME/IP仅负责传输数据更新；
SOME/IP-SD负责事件订阅；
Getter用于获取Field数据，Setter用于设置Field；
Filed至少包含一个Getter、Setter，或者Notifier；

## Slide 15: SOME/IP Serialization
将结构性的数据转换为线性存储的数据；
在AUTOSAR中是指数据在PDU中的表达形式，可以理解为来自应用层的真实数据转换成固定格式的字节序，以实现数据在网络上的传输；
反序列化时：
  如果数据长度大于数据结构中指定的数据长度，则指解释数据结构中的Byte，其余Byte被忽略；
  如果数据长度小于数据结构中指定的数据长度，则接收者判定此消息异常，终止反序列化

## Slide 16: SOME/IP<>CAN and FlexRay Frames
SOME/IP可以传送CAN、FlexRay数据；
当传送CAN、FlexRay数据时，CAN ID被插入到Message ID字段；
但是不建议使用SOME/IP传送CAN Fame；
  为了通过以太网传送一个CAN Frame(8 Byte)，可能要被封装成100Byte以上的数据包（头文件、IPV6、安全机制…）

## Slide 17: SOME/IP-SD
SOME/IP Service Discovery，SOME/IP的一种特殊服务；
基于SOME/IP实现；
虽然SOME/IP支持UDP/TCP，但是SOME/IP-SD只支持UDP；
起到的作用
  定位服务的实例位置；
  检测服务器实例的运行状态；
  实现Publish/Subscribe；

## Slide 18: SOME/IP-SD Message Format
SOME/IP-SD数据报文基于SOME/IP报文实现；
在SOME/IP的Payload中实现了Entries、Options；
Service-ID固定为0xFFFF（表示广播）；
Method-ID固定为0x8100；

## Slide 19: SOME/IP-SD Entry Format
Service Entry
  Type字段固定为FindService (0x00) and OfferService (0x01)
Event Entry
  Type字段固定为Subscribe (0x06), and SubscribeAck (0x07)

## Slide 20: SOME/IP-SD Entry Format
对于Offer/ StopOfferService、Subscribe/ StopSubscribe和SubscribeAck/ Nack，每一组Entries都共用了相同的Type值
通过TTL字段可以识别究竟是提供服务还是停止提供服务，是订阅事件还是取消订阅，是订阅成功应答还是订阅失败应答
TTL = 0时，表示报文对应的服务实例不再有效，此时对应的Type类型分别就是停止提供服务、停止订阅事件以及订阅失败应答

## Slide 21: SOME/IP-SD Options Format
Options用来传输entries的附加信息，比如（IP地址、传输协议，端口号）
Options中的Length表示除了Length、Type字段外的所有数据长度；
IPv4 Endpoint Option (Type 0x04)
IPv6 Endpoint Option (Type 0x06)

## Slide 22: SOME/IP-SD Options Format
Configuration Option (Type 0x01)
  用来传输一些字符串形式的配置信息
SOME/IP-SD Configuration Option Example

## Slide 23: SOME/IP-SD Options Format
Load Balancing Option(Type 0x02)
  用于确定不同的服务实例之间的优先级，以便客户端安选择；
  客户端选择Priority最高的服务实例；
  当有多个最高Priority服务实例时，根据Weight随机选择一个；
IPv4 Multicast Option(Type 0x14)
IPv6 Multicast Option (Type 0x16)
IPv4 SD Endpoint Option (Type 0x24)
IPv6 SD Endpoint Option (Type 0x26)

## Slide 24: SOME/IP-SD Example PDU

## Slide 25: SOME/IP-SD Server State Machine

## Slide 26: SOME/IP-SD Client State Machine

## Slide 27: SOME/IP-SD State Machine
状态 | 服务端行为 | 客户端行为
Down | Service不可用 | 服务未被应用请求，则停留在该状态； 收到OfferService，启动TTL计时器，此时服务若被应用请求，进入Main；
Init | 进入条件： 当服务准备完毕(Available)后； During： 收到Find Service报文，服务端忽略此消息； 退出条件： 若服务不可用了，将进入Down ； INITIAL_DELAY，当定时器超时后，进入Repetition。 | 进入条件： 服务被请求后，进入此阶段； During： 等待INITIAL_DELAY时间； 退出条件： 如果此时收到Offer Service，则取消计时器，直接进入Main ； 如果服务请求被释放，进入Down ； 计时器超时后，发送第一个Find service，进入Repetition
Repetition | 作用： 为了让客户端快速找到有哪些Service， During： 如果收到某客户端的FindService，延迟一定时间后，单独发送单播OfferService给服务请求端； 如果收到SubscribeEventgroup后，发送单播Ack/Nack，启动此订阅Entry的TTL计时器； 如果收到StopSubscribeEventgroup后，停止此订阅Entry的TTL计时器； 退出条件： 如果服务不可用，离开此阶段进入Down ，并发送StopOfferService通知所有客户端。 | 作用： 重复发送Find service； 退出条件： 收到Offer Service，停止发送计数和计时，立即进入Main 触发发送SubscribeEventgroup； 如果服务请求被释放，进入Down ，若有订阅，则发送StopSubscribeEventgroup。
Main | 作用： 此阶段将周期性发送OfferService； During： 如果收到某客户端的FindService，不影响发送计数，发送单播OfferService给服务请求端； 如果收到SubscribeEventgroup后，发送单播Ack/Nack，启动此订阅Entry的TTL计时器； 收到StopSubscribeEventgroup后，停止此订阅Entry的TTL计时器； 退出条件： 如果服务不可用，离开此阶段进入Down，并发送StopOfferService。 | 作用： 不再周期发送Find Service，不必要负载； During： 收到Offer Service，触发发送SubscribeEventgroup； 如果收到StopOfferService，则停止所有计时器； 退出条件： 如果服务请求被释放，进入Down Phase；若有订阅，则发送StopSubscribeEventgroup。

## Slide 28: SOME/IP-SD Publish/Subscribe Example

## Slide 29: SOME/IP-SD Publish/Subscribe Example

## Slide 30: SOME/IP-SD 开源实现
vsomeip 是GENIVI项目中的一个SOME/IP开源实现，基于Mozilla Public Liense v2.0协议开源，由BMW贡献
提供了两个动态库：SOME/IP协议的实现库libvsomeip.so以及用于服务发现的库libvsomeip-sd.so
vsomeip应用通过一个Routing Manager与其他设备进行通讯，Routing Manager统一负责服务发现以及外部通讯socket的管理
https://github.com/GENIVI/vsomeip

## Slide 31: SOME/IP-SD 开源实现
vsomeip应用可以通过json文件来进行配置
例如自身的地址、应用名称、是否负责启动Routing Manager、日志信息、SD广播地址、广播间隔；
Console等于True时，可以在控制台显示日志；
服务器应该指定实例信息，Service-ID、Instance-ID，端口号（unreliable:UDP、reliable:TCP）

## Slide 32: SOME/IP 学习计划
vsomeip代码框架、实际应用
SOME/IP协议的Serialization规则